| Перечень сборочных единиц. |
| --- |
| №, п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Система опрыскивания | КДМ201 00.09.000 | 3 |
| 2. | Бак (системы опрыскивания) | ДС117-2Е 00.22.000 | 5 |
| 3. | Емкость топливная | ДС-168 02.00.000 | 7 |
| 4. | Пневмосистема | КДМ201 00.04.000 | 10 |
| 5. | Установка компрессорная | Д508-2А 08.00.000 | 13 |

КДМ201 00.09.000 Система опрыскивания (по запчастям).

| КДМ201 00.09.000 Система опрыскивания. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС62А 07.00.010 | Установка выключателя | 2,5 | 190×210 | 2 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/342831404 | Выключатель ВП15К |  |  |  |  |
| 2. | ДС117-2Е 00.22.000 | Бак | 95 | 1525×734 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-158 00.05.010 | Опрыскиватель | 4,85 | 1405×190 | 1 |  |
| 4. | Д645-2Г 60.02.010 | Опрыскиватель | 3,8 | 1413×202 | 1 |  |

ДС117-2Е 00.22.000 Бак (по запчастям).

| ДС117-2Е 00.22.000 Бак. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС117-2Е 00.22.010 | Емкость | 47,4 | 1525×734 | 1 |  |
| 2 | Д506 08.03.140 | Фильтр | 0,124 | L=226 | 1 |  |
| 3 | ДС117-2Е 00.22.006 | Муфта | 0,09 | 25×Ø36 | 1 |  |
| 4 | ДС117-2Е 00.22.007 | Муфта | 0,23 | 63×Ø36 | 1 |  |
| 5 | ДС117-2Е 00.22.009 | Муфта | 0,22 | 36×Ø36 | 1 |  |
| 6 | ДС-185/372221215 | Кран А33, Ду15 |  |  | 1 |  |
| 7 | ДС-185/415811001 | Насос |  |  | 1 |  |
| 8 | ДС-185/421213519 | Манометр МТП |  |  | 1 |  |
| 9 | ДС-185/415552127 | Фильтр |  |  | 1 |  |
| 10 | ДС-185/332330224 | Двигатель |  |  | 1 |  |
| 11 | ДС-185/415 311006 | Гидроклапан давления |  |  | 1 |  |

ДС-168 02.00.000 Емкость топливная.

Техническая характеристика Вместимость, м 3…………………………………………………………………13,3 Температура подогрева топлива, К( 0С)……………………368…378(95…105) Производительность насоса для подачи топлива к топке сушильного агрегата, (при частоте вращения 1400 об/мин.), л/с (м 3/ч)…………………………………………………………………………0,4(1,4)

ДС-168 02.00.000 Емкость топливная (по запчастям).

| ДС-168 02.00.000 Емкость топливная. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д645-2Г 55.00.000 | Емкость топливная | 2150 | 4510×2308×2930 | 1 |  |
| 2 | Д645-2Г 55.0.150 | Установка насоса | 31 | 670×320 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415110021 | Агрегат электронасосный НМШ |  |  | 1 |  |
| 3 | Д645-2Г 55.00.320 | Клапан перепускной | 3,7 | 120×222 | 1 |  |
| 4 | Д595 09.000 | Фильтр | 17,3 | 340×265×477 | 1 |  |
| 5 | ДС-185/372222225 | Кран А33, Ду 25 |  |  | 2 |  |
| 6 | ДС-185/421112023 | Термометр биметаллический показывающий |  |  | 1 |  |
| 7 | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 1 |  |
| 8 | ДС-185/431213514 | Манометр МТП |  |  | 1 |  |

КДМ201 00.04.000 Пневмосистема (по запчастям).

Техническая характеристика Компрессор -тип …………………………………………………………поршневой, двухступенчатый -количество, шт. ………………………………………………………………………………2 Производительность, м 3/мин ………………………………………………………………0,5 Рабочее давление, МПа (кгс/см 2) ………………………………………………………0,6(6)

КДМ201 00.04.000 Пневмосистема (по запчастям).

| КДМ201 00.04.000 Пневмосистема. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессорная | 300 | 1315×780×720 | 2 | см. раскрытие |
| 2 | ДС-185/373211115 | Клапан Ду15 |  |  | 4 |  |
| 3 | ДС-185/373211119 | Клапан Ду20 |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-185/415151013 | Пневмораспределитель |  |  | 2 |  |
| 5 | ДС-185/421213514 | Манометр МТП |  |  | 1 |  |
| 6 | ДС-185/414477002 | Реле давления РМ Р=1-10 кгс/см2 |  |  | 1 |  |
| 7 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN |  | Lобщ=22100 |  |  |
| 8 | КДМ201 00.04.100 | Фильтр | 1 | 138×184 | 1 | без позиции |

| Д508-2А 08.00.000 Установка компрессора (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д508-2А 08.00.210 | Рама | 83 | L=1445 | 1 |  |
| 2. | Н4110016 | Шкив | 8,5 | 75×(216,4 | 1 |  |
| 3. | ДС-185/256311261 | Ремень |  |  | 2 |  |
| 4. | ДС-185/332630221 | Двигатель |  |  | 1 | N=5,5 кВт |
| 5. | ДС-185/483423009 | Компрессор унифицированный |  |  | 1 |  |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная КДМ 201

производительностью 80…100т/ч

Система опрыскивания

Емкость топливная

Пневмосистема

Каталог запасных частей

Кременчуг  2007г.