| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат минерального порошка и пыли | ДС-1683 70.00.000 | 3 |
| 2. | Агрегат пыли | ДС-1683 74.00.000 | 5 |
| 3. | Бункер пыли | ДС-1683 74.11.000 | 7 |
| 4. | Установка питателя лопастного | КДМ2017М 74.01.120 | 9 |
| 5. | Питатель лопастной | ДС-158 04.02.010 | 11 |
| 6. | Блок расходного бункера | ДС-1683 74.13.000 | 13 |
| 7. | Установка затвора лопастного | КДМ201 74.03.150 | 15 |
| 8. | Лопастной затвор | ДС-168 72.02.250 | 16 |
| 9. | Шнек | КДМ201 74.03.300 | 18 |
| 10. | Шнек | КДМ201 74.00.100 | 20 |
| 11. | Элеватор | КДМ201 74.05.000 | 22 |
| 12. | Установка шнека выгрузки пыли | КДМ2017М 74.04.000 | 24 |
| 13. | Агрегат минерального порошка | ДС-168 76.00.000 | 26 |
| 14. | Шнек | ДС-168 76.00.500 | 28 |
| 15. | Силос | ДС-168 76.11.000 | 30 |
| 16. | Установка питателя лопастного | ДС-168 72.02.200 | 32 |

| ДС-1683 70.00.000 Агрегат минерального порошка и пыли |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1683 74.00.000 | Агрегат пыли | 7950 | H=14518 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-168 76.00.000 | Агрегат минерального порошка | 5700 | H=14776 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-18567 49.04.001 | Рукав | 0,85 | l=850 | 1 |  |

| ДС-1683 74.00.000 Агрегат пыли |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-1683 74.11.000 | Бункер пыли | 2800 | 3176×2400×9224 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-1683 74.13.000 | Блок расходного бункера | 1260 | 3820×1380×4578 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-1683 74.02.000 ДС185/421213506 ДС185/373211119 ДС185/374231043 | Портал Входит: Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 Клапан Dy20 Клапан мембранный с электромагнитным приводом П3.26237-015-08 | 360 | 2450×2600×1922 | 1 1 1 1 |  |
| 4. | КДМ201 74.00.100 | Шнек | 410 | l=4590 | 1 | см. раскрытие |
| 5. | КДМ201 74.05.000 | Элеватор | 2832 | 2350×1700×14422 | 1 | см. раскрытие |
| 6. | КДМ2017М 74.00.100 | Пылепровод | 56 | 1550×1830 | 1 |  |
| 7. | КДМ2017М 74.04.000 | Установка шнека выгрузки пыли | 315 |  | 1 | см. раскрытие |
| 8. | ДС59 00.00.114 | Рукав | 1 | l=2000 | 2 |  |
| 9. | ДС185/421213514 | Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 |  |  | 1 |  |

| ДС-1683 74.11.000 Бункер пыли |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2017М 74.01.010 | Бункер | 2300 | Ø2380×9457 | 1 |  |
| 2. | КДМ2017М 74.01.120 | Установка лопастного питателя | 225 | 1470×Ø592×705 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | КДМ2017М 74.01.230 | Фильтроэлемент | 0,15 | Ø705×50 | 1 |  |
| 4. | КДМ2017М 74.01.500 | Тяга | 3 | 1300×261×410 | 1 |  |
| 5. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 1,4 | 316×Ø140 | 6 |  |
| 6. | ДС185 03.01.400 | Датчик уровня | 1,9 | 250×Ø160×170 | 1 |  |
| 7. | ДС185 03.01.400-01 | Датчик уровня | 7 | 1115×Ø160×170 | 1 |  |
| 8. | КДМ2017М 74.01.550 | Лестница | 185 | 810×868×8863 | 1 |  |
| 9. | ДС185/374231044 | Клапан дисковый V2FS.250.GBN |  |  | 1 |  |
| 10. | ДС185/255711019 | ТрубопроводTRN10/8 L=0,75м |  |  | 6 | 4,5м |

| КДМ2017М 74.01.120 Установка питателя лопастного |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2017М 74.01.130 | Воронка | 18 | 1077×Ø592×427 | 1 |  |
| 2. | ДС158 04.02.010 | Питатель лопастной | 130 | 855×Ø335 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2,11 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 4. | ДС185/417462204 | Мотор-редуктор MTC42AG3550/1,1kw |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС185/415500013 | Элемент упругий PHE FRC 130NR |  |  | 1 |  |

| ДС-158 04.02.010 Питатель лопастной |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС158 04.02.020 | Ротор | 31 | 806×Ø250 | 1 |  |
| 2. | ДС1583 45.07.005-04 | Полумуфта | 3,5 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 3. | Д709 02.02.014 | Крышка | 0,9 | 32×Ø150 | 1 |  |
| 4. | Д709 02.02.015 | Корпус | 44 | 430×Ø336×300 | 1 |  |
| 5. | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 14,7 | 148×Ø330×290 | 2 |  |
| 6. | Д709 02.02.017 | Корпус сальника | 4,1 | 38×Ø235 | 2 |  |
| 7. | Д709 02.02.018 | Сальник | 0,46 | 32×Ø85×125 | 2 |  |
| 8. | Д709 02.02.019 | Крышка | 1,2 | 23×Ø150 | 1 |  |
| 9. | ДС185/461130121 | Подшипник 1211 |  |  | 2 |  |

| ДС-1683 74.13.000 Блок расходного бункера |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ2017М 74.03.100 | Переходник | 28 | Ø530×258 | 1 |  |
| 2. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 1,4 | 316×Ø140 | 6 |  |
| 3. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1,9 | 250×Ø160×170 | 2 |  |
| 4. | КДМ201 74.03.010 | Бункер | 445 | 2308×1121×2485 | 1 |  |
| 5. | КДМ201 74.03.150 | Установка затвора лопастного | 210 | 1470×405×363 | 1 | см.раскрытие |
| 6. | КДМ201 74.03.300 | Шнек | 400 | 3538×525 | 1 | см.раскрытие |
| 7. | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  |  | 1 |  |
| 8. | ДС185/374231043 | Клапан мембранный с электромагнитным приводом ПЗ.26237-015-08 |  |  | 1 |  |

КДМ201 74.03.150 Установка затвора лопастного

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДС-168 72.02.250 | Лопастной затвор | 129 | 836×Ø330×300 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2,11 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 3. | ДС-185/417462204 | Мотор-редуктор МТС42AG3550/1,1kw/6р |  |  |  |  |
| 4. | ДС185/415500013 | Элемент упругий |  |  | 1 |  |

| ДС-168 72.02.250 Лопастной затвор |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | Д709 02.02.010 | Ротор | 48 | 806×Ø250 | 1 |  |
| 2. | ДС1583 45.07.005-04 | Полумуфта (на затворе) | 3,5 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 3. | Д709 02.02.014 | Крышка | 0,9 | 32×Ø150 | 1 |  |
| 4. | Д709 02.02.015 | Корпус | 44 | 430×Ø336×300 | 1 |  |
| 5. | Д709 02.02.016 | Крышка корпуса | 14,7 | 148×Ø330×290 | 2 |  |
| 6. | Д709 02.02.017 | Корпус сальника | 4,1 | 38×Ø235 | 2 |  |
| 7. | Д709 02.02.019 | Крышка | 1,2 | 23×Ø150 | 1 |  |
| 8. | ДС185/461110235 | Подшипник 211 |  |  | 2 |  |

КДМ201 74.03.300 Шнек

| КДМ201 74.03.300 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 74.03.310 | Корпус | 180 | l=3434 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 74.03.380 | Шнек | 119 | 3457×Ø242 | 1 |  |
| 3 | КДМ201 55.05.100 | Привод | 40 | 665×256 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС117-2Е 03.03.071-01 | звездочка | 2,9 | 50×Ø173,1 | 1 |  |
|  | ДС-185/417462206 | мотор-редуктор МТС |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-185 03.00.040 | Цепь | 3,8 | l=1473,2 | 1 | t=25,4 |
| 5 | ДС-168 44.00.175 | Звездочка | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 | посадоч.Ø45мм |
| 6 | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 7 | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 8 | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×145 | 1 |  |
| 9 | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 |  |  | 3 |  |
| 10 | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 |  |

КДМ201 74.00.100 Шнек

| КДМ201 74.00.100 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 74.00.110 | Корпус | 197 | 4010×390×467 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 74.00.120 | Шнек | 125,4 | 3661×Ø246 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 4. | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта (на приводе) | 2,11 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 5. | ДС-1853 45.07.005-03 | Полумуфта (на шнеке) | 3,5 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 6. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 7. | Н7110124 | Крышка | 0,97 | 29×Ø145 | 1 |  |
| 8. | ДС185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 2 |  |
| 9. | ДС185/415500013 | Элемент упругий PHE FRC 130NR |  |  | 1 |  |
| 10. | ДС185/417462206 | Мотор-редуктор МТС 42AD165 0/2,2kw/4р |  |  | 1 |  |

КДМ201 74.05.000 Элеватор

| КДМ201 74.05.000 Элеватор |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 52.01.010 | Башмак | 342 | 1157×789×2025 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 52.01.140 | Вал натяжной (входит в поз. 1) | 81 | l=708 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | ДС-61А 02.01.491 | Гайка (входит в поз. 1) | 0,88 | Ø46×40 | 2 | натяжное устройство |
| 4 | Н8070006 | Винт (входит в поз. 1) | 3 | l=622 | 2 |  |
| 5 | КДМ201 52.01.450 | Вал грузовой | 83,8 | 793×Ø445,4 | 1 | см. раскрытие |
| 6 | КДМ201 52.01.650 | Цепь | 6,2 | l=2387,6 | 1 | t=25,4 |
| 7 | КДМ201 52.01.740 | Установка мотор-редуктора | 60 | 709×281 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | КДМ201 52.01.750 | звездочка | 2,6 | 82×149,4 | 1 |  |
|  | ДС-185/417462207 | мотор-редуктор МТС |  |  | 1 |  |
| 8 | КДМ201 74.05.140 | Лоток (верхний) | 47 | 785×623×792 | 1 |  |
| 9 | КДМ201 74.05.180 | Орган рабочий | 688 | l=28000 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС60 02.02.020 | ковш | 3,8 | 196×256×158 | 140 |  |
|  | ДС-185 41.03.020 | цепь | 32,8 | l=4м | 7 | идет в запчасть |
|  | ДС-185/142009308 | цепь М112-2-100-1-1,2-2-2 |  | l=4м | 7 | идет на серию |
|  | Н8531312 | прокладка | 0,03 | 80×30 | 280 | по 2 шт. на ковш |
| 10 | КДМ201 74.05.190 | Лоток (нижний) | 65 | 930×914×1123 | 1 |  |

| КДМ2017М 74.04.000 Установка шнека выгрузки пыли |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | КДМ2017М 74.04.020 | Пылепровод | 6,1 | 360×Ø325 | 1 |  |
| 2. | КДМ2017М 74.04.030 | Тяга | 3,6 | l=1120 | 1 |  |
| 3. | КДМ2017М 74.04.060 | Тяга | 4 | l=1245 | 1 |  |
| 4. | КДМ2017М 74.04.200 ДС185/482590022 | Шнек Входит: Питатель шнековый TU219 | 300 | l=4130 | 1 1 |  |
| 5. | КДМ2017М 74.04.004 | Рукав | 0,08 | 1000×Ø225 | 1 |  |

| ДС-168 76.00.000 Агрегат минерального порошка |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 76.00.170 КДМ2017М 70.00.011 | Фланец Входит: Чехол | 13,7 0,2 | Ø420×95…120 Ø270×100 | 1 1 |  |
| 2. | ДС-168 76.00.500 | Шнек | 526 | l=6935 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-168 76.02.000 | Портал | 255 | 2400×2400×1102 | 1 |  |
| 4. | ДС-168 76.11.000 | Силос | 4450 | 3820×3974×13520 | 1 | см. раскрытие |

| ДС-168 76.00.500 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 76.00.390 | Крышка | 2,5 | 220×240 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 76.00.410 | Траверса | 0,52 | 320×36 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 76.00.510 | Корпус | 345 | 6497×390×451 | 1 |  |
| 4. | ДС-168 76.00.540 | Шнек | 125 | l=6177 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 76.00.570 ДС-168 76.00.501-01 ДС185/417462256 | Установка мотор-редуктора Входит: Полумуфта Мотор-редуктор цилиндрический | 58 3,9 | 699×239×270 42,5×Ø165 | 1 1 1 |  |
| 6. | ДС-168 76.00.302 | Болт (крепление траверсы) | 0,15 | 80×26,2 | 1 |  |
| 7. | ДС-168 76.00.501 | Полумуфта | 3,8 | 42,5×Ø165 | 1 |  |
| 8. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 9. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 2 |  |
| 10. | Д620 03.03.006 | Крышка | 0,95 | 18×Ø145 | 1 |  |
| 11. | Н7110124 | Крышка | 0,97 | 22×Ø145 | 1 |  |
| 12. | ДС185/461130153 | Подшипник 1309 |  |  | 2 |  |
| 13. | ДС185/415500019 | Элемент упругий RHE R80NRTYRE |  |  | 1 |  |

| ДС-168 76.11.000 Силос |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 72.02.200 | Установка питателя лопастного | 240 | 1410×Ø592×869 | 1 | см.раскрытие |
| 2. | ДС-168 76.01.050 | Бункер | 4050 | 3074×3047×13220 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 76.01.200 | Труба | 137 | 176×11190 | 1 |  |
| 4. | ДС-168 76.01.330 ДС185/538540028 ДС185/371211564 ДС185/421214119 ДС185/342492174 ДС185/421153164 | Блок подготовки Входит: Катушка 6000BH/K5FV Клапан электромагнитный мембранный 18010-04-18-B-1 Манометр М063-Р04 Разъем 122-800 Фильтр-регулятор МС202-D00 | 4 | 1020×287×256 | 1 1 1 1 1 1 |  |
| 5. | ДС59 06.00.190 | Форсунка в сборе | 1,4 | 360×Ø140 | 6 |  |
| 6. | ДС-185 03.01.400 | Датчик уровня | 1,9 | 250×Ø160×170 | 3 |  |
| 7. | ДС-168 76.01.001 | Рукав | 0,28 | l=550 | 1 |  |
| 8. | ДС185/421153161 | Фильтр WAMECO FC2V11 |  |  | 1 |  |
| 9. | ДС185/374231045 | Сбросовый клапан VCP273B |  |  | 1 |  |
| 10. | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=0,75м |  |  | 6 | 4,5м |

| ДС-168 72.02.200 Установка питателя лопастного |
| --- |
| Поз | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
| 1. | ДС-168 72.02.210 | Воронка | 44 | 1077×Ø592×604 | 1 |  |
| 2. | Дс-168 72.02.250 | Питатель лопастной | 129 | 836×Ø330×Ø300 | 1 | см. раскрытие на стр.16 |
| 3. | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2 | 82×Ø130 | 1 |  |
| 4. | ДС185/415500013 | Элемент упругий PHEFRC130NR |  |  | 1 |  |
| 5. | ДС185/417462204 | Мотор-редуктор MTC42AG3550/1,1kw/6р |  |  | 1 |  |

# Text boxes

Агрегат минерального порошка и пыли

Каталог запасных частей

Книга 2

Кременчуг 2013г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-1683 улучшенная

производительностью 130…160 т/ч

ПАО  «Кредмаш»